Приложение 1

| Критерии | Требования Заказчика | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность | не менее 2500 кг |  |
| Механизм подъема вил | высота подъема вил – не менее 3000 мм. |  |
|  | высота мачты при опущенных вилах – не более 2500 мм. |  |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте подъема | не менее 1900 кг. |  |
| Габаритные размеры | ширина погрузчика – не более 1350 мм. |  |
|  | длина вил – не менее 1070 мм. |  |
| Радиус поворота | не более 2300мм. |  |
| Двигатель | дизель |  |
|  | мощность не менее 35 кВт |  |
|  | производства стран ЕС или Япония |  |
| Кабина | цельнометаллическая кабина с отопителем и стеклоочистителем |  |
| Зеркала | заднего вида |  |
| Освещение | передние и задние фары |  |
| Зуммер | звуковой сигнал заднего хода |  |
| Тормоз | стояночный |  |
| Рулевое управление | регулируемая рулевая колонка |  |
|  | гидравлический усилитель руля |  |
| Защита | защитная грузовая решетка |  |
| Безопасность | блокировка включения движения при отсутствии водителя |  |
| Дисплей | информативная панель приборов со счетчиком моточасов, указателя уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости |  |
| Гарантийные обязательства | гарантия не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию (4500 м/ч) |  |
| Документация | оборудование должно поставляться с технической и эксплуатационной документацией на бумажных носителях на русском языке. |  |
|  | обязательное предоставление информации о содержании количества драг.металлов в закупаемом оборудовании. |  |
| Сервисный центр | обязательное наличие сервисного центра по гарантийному послегарантийному обслуживанию в Республике Беларусь |  |
| Место поставки | УП «Минскинтеркапс», г. Минск, ул. Инженерная, 26 |  |
| Условия оплаты – банковский перевод | не более 50 % предоплаты. Источник финансирования – собственные средства. Окончательная оплата в течении 7 банковских дней по факту поступления погрузчика на территорию РБ и получения уведомления, о готовности к отгрузке |  |
| Срок поставки товара | Декабрь месяц 2018г. Доставка до склада покупателя |  |
| Ориентировочная стоимость | 70000,00 бел/руб. (с учетом расходов по таможенному оформлению и доставкой до склада покупателя, НДС 20%) |  |
| Грузоотправитель товара, его реквизиты |  |
| Получатель денег |  |
| Срок действия данного предложения |  |

Настоящим удостоверяем соответствие представленных сведений в приложении к форме (бланку) предложения к процедуре оформления конкурентного листа на поставку вилочного дизельного погрузчика для УП «Минскинтеркапс»

Название поставщика

Должность

ФИО

Подпись		дата

М.П.