УТВЕРЖДАЮ

директор УП  «Минскинтеркапс»

______________И.В. Подобед

“____” июня 2019 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1.Предмет закупки:

| №п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество (объем) закупаемых товаров | Условия оплаты | Срок поставки товаров | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой автомобиль | 1 штука | - 60 % - после подписания договора поставки. - 20% - после уведомления о прохождении таможенного оформления базового шасси автомобиля. - 20% - окончательная оплата в течении 3 банковских дней после подписания Акта приемки-передачи транспортного средства. Источник финансирования – собственные средства. | Не более 130 календарных дней | 250000,00 бел/руб. (с учетом расходов по таможенному оформлению и доставкой до склада покупателя, НДС 20%) |

2. Требования, предъявляемые к товарам:

2.1.Техническая характеристика шасси:

- Год выпуска базового шасси 2019 г.

- Максимальная допустимая масса тр/ср – не менее 11700кг и не более 11999кг;

- Колесная база, мм – не менее 3500;

- Двигатель - дизель, объемом не менее 4500 см³ и не более 7200 см³.

- Мощность двигателя -  не менее 155 кВт;

- Эмиссионная норма не ниже Евро-5;

- Забор воздуха на уровне крыши кабины;

- Топливный бак, л. – не менее 180 л.;

- Топливный фильтр с подогревом;

- Трансмиссия (тип) – механическая;

- Число передач – не менее 6 ступеней;

- Сцепление (тип) – сухое, однодисковое;

- Наличие антиблокировочной системы ABS;

- Наличие антипробуксовочной системы ASR;

- Система курсовой устойчивости;

- Тормозные механизмы передние/задние – дисковые/дисковые;

- Передняя подвеска – рессоры;

- Задняя подвеска – пневматическая;

- Гидроусилитель руля;

- Регулируемая рулевая колонка;

- Система против несанкционированного запуска двигателя (иммобилайзер);

- Тахограф;

- 1 спальное место в кабине;

- Отопитель салона (печка);

- Дополнительный автономный стояночный отопитель «воздух-воздух», мощностью не менее 2 кВт;

- Электропривод стекол;

- Электропривод зеркал заднего вида;

- Обогрев зеркал заднего вида;

- Центральный замок с дистанционным управлением;

- Наличие подушки безопасности водителя;

- Кондиционер;

- Круиз-контроль;

- Радио/тюнер, USB-разъем;

- Тканевая обивка сидений;

- Сиденье водителя на пневмоподвеске;

- Звуковой сигнал заднего хода;

- Цвет кабины – белый;

- Комплект ковриков в кабине;

- Запасное колесо;

- Знак аварийной остановки;

- Домкрат;

- Набор инструмента;

- Гарантия на шасси – не менее 2-х лет или 200 000 км.

2.2. Техническое описание кузова:

- Фургон изотермический;

- Коэффициент теплопроводности – не более 0,4 Вт / м² °С;

- Внутренние размеры ДШВ – не менее 4650х2450х2300;

- Объем фургона – не менее 24 м³;

- Материал стен, крыши – клееные сэндвич-панели, обшивка из стеклопластика белого цвета снаружи и внутри;

- Покрытие пола фургона - полиуретановая;

- Дверной проем, фурнитура – нержавеющая сталь;

- Наличие боковой защиты;

- Комплект отбойников;

- Удержание двери в открытом состоянии фиксатором;

- Маркировка светоотражающей пленкой;

- Освещение внутри фургона – светодиодные фонари (LED);

- Складная лестница для подъема в кузов;

- Закладные под холодильно-отопительную установку типа Thermo King;

- Гарантия – не менее 2-х лет или 100 000 км.

2.3. Технические характеристики холодильно-отопительной установки (ХОУ):

- ХОУ с приводом компрессора от собственного дизельного двигателя;

- Обеспечение температурным режимом в фургоне от +15 до +25°С (при температуре окружающей среды -20/+30°С) при круглосуточном режиме работы;

- Воздухообмен – не менее 2500 м³/час;

- Теплопроизводительность – не менее 3000 Вт;

- Интервал технического обслуживания – не менее 2000 м/ч;

- Гарантия – не менее 2-х лет.

- Стандартная комплектация: пульт управления в кабине, счетчик часов работы в дорожном режиме в кабине, 2-а логгера в фургоне (Testo 174T или иные соответствующие требованиям поверки в БелГим).

2.4. Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке. Предоставить информацию о содержании количества драг.металлов в закупаемом автомобиле.

2.5. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим в Республике Беларусь.

2.6. Предоставление поставщиком одобрения транспортного средства официального производителя товара.

2.7. Наличие сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию в Республике Беларусь. Предоставление всех документов для МРЭО ГАИ РБ.

2.8. Автомобиль должен быть новый, без пробега (или иметь пробег, связанный с перегоном).

2.9. Наличие сервисной книжки с отметкой о предпродажной подготовке автомобиля.

2.10. Страна производитель: к участию в процедурах закупки товаров допускаются поставщики, предлагающие товары, происхождение из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Народной Республики Бангладеш, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Швейцарской Конфедерации. Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, является выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи предложения в случае проведения конкурентных процедур закупок или дня заключения договора при проведении закупки с применением процедуры закупки из одного источника.

2.11. Коммерческие предложения должны подаваться с обязательным заполнением Приложения 1.

3. Источник  финансирования  закупки: собственные средства  предприятия.

4. Вид процедуры закупки: оформление конкурентного листа.

5. Обоснование выбора процедуры закупки: В соответствии с п. 3.15  «Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств УП «Минскинтеркапс»», в новой редакции утвержденной Приказом по предприятию от 29.12.2016 № 614 – ориентировочная стоимость закупки находится в пределах от 1000 до 20000 базовых величин.

6. Критерии для выбора наилучшего предложения поставщика:

Цена. При равенстве цены – грузоподъемность, уровень расхода топлива.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки по государственной принадлежности и происхождению предлагаемых ими товаров (работ, услуг): в соответствии п.2.5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 года №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и в соответствии с п. 7 технического задания.

8. Перечень документов и информации, предоставляемых участниками для подтверждения своих квалификационных данных:

- сведения об организации либо физическом лице, индивидуальном предпринимателе: полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), юридический адрес и адрес фактического местонахождения, адрес регистрации физического лица, сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты, номера контактных телефонов и иные способы связи;

- сведения о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи заявления;

- референц-лист поставки товара, который относится к предмету закупки за последние три года;

- сведения о наличии на территории Республики Беларусь и СНГ сервисной службы;

- каталоги, техническая спецификация на оборудование, предлагаемое к поставке, паспорта или подробное техническое описание.

9. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры закупки: комиссия по проведению конкурентных процедур за счет собственных средств в части закупки оборудования, транспортных средств, компьютерной техники, комплектующих деталей к ним.

10. Иные сведения: Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора наилучшего из них по следующим основаниям: в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами; если конкурсные предложения содержат невыгодные для заказчика условия.

Начальник УМТО                                                                         В.М. Зайковский

Начальник отдела логистики  		                  	               С.Н. Статкевич

Механик транспортного участка       			               А.А. Манько