ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ (USR)

Компрессора типа HANBEL RC2-610A для чиллера HIDRIA модель FRIGUS/ ST 1PS 80.2

Компрессор винтовой типа HANBEL RC2-610A является основным узлом холодильного оборудования (чиллера) HIDRIA модель FRIGUS/ ST 1PS 80.2, и предназначен для сжатия паров действующего вещества (фреона).

Необходимость приобретения обусловлена обеспечением микроклимата (поддержание температурно-влажностных параметров)
в лаборатории, производственных и вспомогательных помещений.

1.Общие требования

| № п/п | Наименование подлежащего закупке оборудования | Кол-во шт. | Условия оплаты и поставки оборудования | Сроки поставки | Ориентировочная стоимость закупки, BYN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор винтовой типа HANBEL RC2-610A, Код ОК.РБ 28.13.23 | 1 | 70% предоплаты, оставшиеся 30% c момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке | Не более двух месяцев c момента предоплаты. | 62880.00 |

2. Функциональные требования

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
| 1 | Объемная производительность m3/ч: 611.00 HP: 113 |
| 2 | Мощность с хладагентом R134a: 358.60 KW Конд. |
| 3 | Начальная нагрузка масла: 23 ltr. |
| 4 | Подключение всасывающей трубы: 5 1/8” |
| 5 | Подключение трубы разряда: 3 1/8” |
| 6 | Интенсивность пуска (заблокированный Ротор): 1340 A (50 Гц / 380 В) |
| 7 | Максимальная рабочая интенсивность: 313 A (50 Гц / 380 В) |
| 8 | Максимальная температура масла: 100 °C (A/C Heat Pump & Refrigeration System) / 80 °C ( W / C Flood System) |
| 9 | Максимальная температура разряда: 110 °C |
| 10 | Максимальная температура намотки: 110 °C |
| 11 | Соединительные и установочные размеры должны соответствовать приложению №1, лист 4 |
| 12 | Коэффициент компрессорного объема (Vi): 2,2 / 2,6 / 3,0 / 3,5 |

3. Требование к документации

| № п/п | Название документа | Формат | Язык документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принципиальная схема | Печатный | Рус. |
| 2 | Паспорт оборудования содержит: -инструкция по эксплуатации; -меры безопасности; -сведения о содержании драгоценных металлов | Печатный и электронный вар. | Рус. |

4. Дополнительные требования

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
| 1 | Гарантийные обязательства на оборудование не менее 12 месяцев. |
| 2 | Сведения об организации либо физическом лице, индивидуальном предпринимателе: полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), юридический адрес и адрес фактического местонахождения, адрес регистрации физического лица, сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты, номера контактных телефонов и иные способы связи. |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи заявления. |
| 4 | Каталоги, техническая спецификация на оборудование, предлагаемое к поставке, паспорта или подробное техническое описание. |

6.  Стоимость: В стоимость предложения включается стоимость оборудования со всей комплектной поставкой, включая техническую документацию, упаковку, гарантийное обслуживание.

5.  Валюта предложения: BYN, RUB, USD, EUR.

6.  Вид процедуры закупки: оформление конкурентного листа.

7. Источник финансирования закупки: собственные средства поставщика.

8. Обоснование выбора процедуры закупки: В соответствии с п. 3.15  «Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств УП «Минскинтеркапс»», в новой редакции утвержденной Приказом по предприятию от 29.12.2016 № 614 – ориентировочная стоимость закупки находится в пределах от 1000 до 20000 базовых величин.

9.  Валюта контракта и платежа: BYN, RUB, USD, EUR.

10. Условия заключения договора (контракта): С победителем будут проведены переговоры о максимально возможном снижении цены.

11. Место поставки оборудования: Склад поставщика.

12. Заказчик проведения процедуры закупки: УП «Минскинтеркапс» 220075, г. Минск, ул. Инженерная, 26.

13. Контактное лицо специалиста с электронным адресом и телефоном:

Мишнев Евгений Михайлович, (017)299-60-90, mishnev@mic.by

Бейшис Арунас Альгимантасович, (017) 276-01-47, beyshis@mic.by

14. Иные сведения: Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора наилучшего из них по следующим основаниям: в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами; если предложения содержат невыгодные для заказчика условия.

Приложение №1

| Модель | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| RC2-610 | 1812.5 | 484 | 275 | 466 | 107 | 252.5 | 514.5 | 161 | 736.5 | 353 | 690 | 617 |

| Размеры, мм |
| --- |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 131.5 | 96.5 | 88 | 325 | 263 | 215.5 | 124 | 331 | 426 | 701 | 270 | 230 | 269 |